## Slide 1
TSI210 - Struktur
Baja II
Balok Baja Komposit (1)

## Slide 2
Konstruksi Komposit
Pelat lantai dalam konstruksi komposit bekerja tidak hanya sebagai pelat untuk menahan beban hidup melainkan juga sebagai bagian dari balok. Dalam hal ini pelat bekerja sebagai pelat penutup untuk flens atas balok baja yang akan menambah kekuatan balok.

## Slide 3
Keuntungan Konstruksi Komposit
Keuntungan utama dari lantai komposit adalah pemanfaatan kekuatan tekan beton dengan cara membuat semua atau hampir semua pelat beton tertekan. Sedangkan sebagian besar dari balok baja dibiarkan tertarik. Hal ini tidak terjadi pada struktur baja biaya. Akibatnya berat baja yang diperlukan akan berkurang untuk beban dan bentang yang sama (atau penampang yang sama tetapi dengan bentang lebih panjang). Penampang komposit mempunyai kekakuan lebih besar dibandingkan dengan penampang non-komposit serta mempunyai defleksi lebih kecil, sekitar 20% - 30%. Dalam hal memikul beban ‘overload, konstruksi komposit juga mempunyai kemampuan lebih baik dibandingkan dengan konstruksi non-komposit.
Keuntungan lain dari konstniksi komposit adalah dapat berkurangnya tinggi lantai terutama untuk bangunan tinggi sehingga menghemat biaya dinding, plumbing, elektrikal, elevator, dan pondasi. Juga dengan berkukangnya tinggi balok maka akan ada penghematan biaya pelindung kebakaran.
Kerugian dari konstruksi komposit adalah biaya finishing dan pemasangan shear connector yang dapat melebihi pengurangan biaya reduksi dimensi balok baja. Hal ini terjadi jika bentang pendek dan beban tidak berat.

## Slide 4
Tumpuan Sementara
Kesulitan dalam pelaksanaan jika terjadi lendutan sokongan.
Kekuatan ultimate (batas) penampang komposit yang sama dengan dan tanpa sokongan adalah sama besar. Jika digunakan penampang komposit yang lebih kecil karena digunakan sokongan, maka penampang tersebut mempunyai kekuatan ultimate yang lebih kecil.
Setelah beton mengeras dan sokongan dilepas, pelat beton akan ikut memikul beban mati. Pelat akan tertekan dan akan mengalami rangkak dan susut dalam arah sejajarbalok. Akibatnya tegangan pada pelat berkurang dan tegangan balok bertambah. Akhirnya seluruh beban mati akan dipikul oleh balok.

## Slide 5
Lebar Flens Efektif
Lebar flens efektif maksimum yang diijinkan oleh AISC ditentukan dari nilai berikut:
b lebih kecil atau sama dengan ¼ bentang balok utama terpanjang.
b’ lebih kecil atau sama dengan ½ bentang bersih balok.
b’ lebih kecil atau sama dengan 8 kali tebal pelat.

## Slide 6
Jika pelat hanya ada pada satu sisi balok maka nalai berikut ini yang harus digunakan.
b’ lebih kecil atau sama dengan 1/12 bentang balok utama terpanjang.
b’ lelbih kecil atau sama dengan ½ bentang bersih balok.
b’ lebih kecil atau sama dengan 1/6 tebal pelat.

## Slide 7
Perhitungan Tegangan Penampang

## Slide 10
Contoh soal
Balok Induk struktur jembatan direncakana sebagai gelagar menerus diatas 4 tumpuan
Diminta :
Hitung muatan Hidup p dan q
Hitung M max akibat muatan hidup
bila dipakai H Beam 50x50x5 Bj 37 dan lantai komposit beton K 175 tentukan lebar beton komposit
Bila dipakai shear connector dengan kekuatan 4000 kg, berapa shear connector yang dibutuhkan

## Slide 11
Tugas 5
Judul Tugas | Pendahuluan Komposit | 
 | Deskripsi | Ketentuan
 | Luaran/Output | Jadwal
 |  | Tugas dikumpulkan paling lambat satu minggu setelah tugas diberikan
Penilaian | Bobot | Kriteria
 | Bobot nilai yang digunakan adalah 10 – 100 dengan nilai tertinggi adalah 10 dan terendah adalah 100 | 
Daftar Pustaka |  | 
Bagaimana sifat sifat baja konstruksi yang perlu di perhatikan dalam mendesain konstruksi baja.
Sebutkan tipe-tipe struktur komposit dan apa keuntungan dan kerugian dari struktur komposit.